## Slide 1: 106 Data Structure Homework 4
2017/12/26

## Slide 2: 建立迷宮&Min-Max heap
  本此的作業希望同學運用minimum spanning tree的概念建立一個迷宮
    上述的方法必定可以建立一個從起點到終點的迷宮
  以建立迷宮的路徑建立Min-Max heap
    包含三個功能

## Slide 3: 建立迷宮&Min-Max heap
A | B | C
D | E | F
G | H | I
以3*3的圖為例子
1

## Slide 4: 建立迷宮&Min-Max heap
A | B | C
D | E | F
G |  | I
隨機選取兩個點中的一個邊,如果它們不是同一個集合的話就將某一邊取走
2

## Slide 5: 建立迷宮&Min-Max heap
A |  | C
D | E | F
G |  | I
A |  | C
D | E | 
G |  | I
A |  | C
D | E | 
G |  | 
A |  | C
D | E | 
4
3
5
6

## Slide 6: 建立迷宮&Min-Max heap
 | A | 
7
 |  | C
D | A | 
8

## Slide 7: 建立迷宮&Min-Max heap
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | | | | | | |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
首先要建立6*6的迷宮要先做13*13的格子
包含柱子@,橫邊-,直邊|

## Slide 8: 建立迷宮&Min-Max heap
  # # # # # # # #
  # 1 2 3 # 4 5 #
  # # 6 # 7 8 9 #
  # 10 11 # 12 # # #
  # 13 # # 14 15 16 #
  # 17 # 18 19 20 # #
  # 21 22 23 # 24 25 #
  # # # # # # # #
在完成迷宮之後依序將數字依照左邊的格式填入迷宮之中
紅字為起點以及終點
#字號為牆壁
最後將最短迷宮路徑印出
1-2-6-11-10-13-17-21-22-23-18-19-20-24-25
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | 1 2 3 | # | 4 5 |
  @ - @ @ - @ - @ - @ - @
  | # | 6 | # | 7 8 9 |
  @ - @ @ - @ @ - @ - @
  | 10 11 | # | 12 | # | # |
  @ @ - @ - @ @ - @ - @
  | 13 | # | # | 14 15 16 |
  @ @ - @ - @ @ @ - @
  | 17 | # | 18 19 20 | # |
  @ @ - @ @ - @ @ - @
  | 21 22 23 | # | 24 25 |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @

## Slide 9: 建立迷宮&Min-Max heap
  # # # # # # # #
  # 1 2 3 # 4 5 #
  # # 6 # 7 8 9 #
  # 10 11 # 12 # # #
  # 13 # # 14 15 16 #
  # 17 # 18 19 20 # #
  # 21 22 23 # 24 25 #
  # # # # # # # #
請確保起終點連通,若是有點集合沒有和起終點路線相連通,請一樣填入數字。
完全沒有被選到過的點請填#字號
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | 1 2 3 | # | 4 5 |
  @ - @ @ - @ - @ - @ - @
  | # | 6 | # | 7 8 9 |
  @ - @ @ - @ @ - @ - @
  | 10 11 | # | 12 | # | # |
  @ @ - @ - @ @ - @ - @
  | 13 | # | # | 14 15 16 |
  @ @ - @ - @ @ @ - @
  | 17 | # | 18 19 20 | # |
  @ @ - @ @ - @ @ - @
  | 21 22 23 | # | 24 25 |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
若有路徑可以連接起終點,則迷宮停止建立。

## Slide 10: 建立迷宮&Min-Max heap
  接下來使用迷宮得出的路徑編號建立Min-Max heap
是一個Complete binary tree
此樹的level是以min-level與MAX-level交替出現
Root位於min-level
以40為例,40為以40為root的子樹最大的值
以7為例,7為以7為root的子樹最小的值
舉例

## Slide 11: 建立迷宮&Min-Max heap
    Min-Max heap要包含3個功能
      Insert X
      Delete-min
      Delete-Max
    以右邊的表示法來呈現你的Min-Max heap
(7)
(70,40)
(30,9)(10,15)
(45,50)(30,20)(12)

## Slide 12: 建立迷宮&Min-Max heap
      需求
        能夠用手動輸入的方式來選擇建立迷宮的大小(50%)
          E.g. 6*6
        需要以右圖的方式呈現隨機生成的迷宮
        以下圖的方式呈現迷宮的最短路徑(10%)
  # # # # # # # #
  # 1 2 3 # 4 5 #
  # # 6 # 7 8 9 #
  # 10 11 # 12 # # #
  # 13 # # 14 15 16 #
  # 17 # 19 20 21 # #
  # 23 24 25 # 27 28 #
  # # # # # # # #
1-2-6-11-10-13-17-23-24-25-19-20-21-27-28
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
  | 1 2 3 | # | 4 5 |
  @ - @ @ - @ - @ @ - @
  | # | 6 | # | 7 8 9 |
  @ - @ @ - @ @ - @ - @
  | 10 11 | # | 12 | # | # |
  @ @ - @ - @ @ - @ - @
  | 13 | # | # | 14 15 16 |
  @ @ - @ - @ @ @ - @
  | 17 | # | 18 19 20 | # |
  @ @ - @ @ - @ @ - @
  | 21 22 23 | # | 24 25 |
  @ - @ - @ - @ - @ - @ - @
1-2-6-11-10-13-17-21-22-23-18-19-20-24-25

## Slide 13: 建立迷宮&Min-Max heap
      需求
        使用迷宮得出的路徑編號建立Min-Max heap (20%)
          請依照路徑的順序插入建立 heap
        建立功能表可以使用三種功能
          Insert X (10%)
            輸入數字插入heap
          Delete-min (10%)
          Delete-MAX (10%)
        三個功能都要用右圖的格式呈現
1-2-6-11-10-13-17-23-24-25-19-20-21-27-28
(1)
(23,25)
(2,10)(6,13)
(11,21)(22,18)(17,19)(20,24)
1-2-6-11-10-13-17-21-22-23-18-19-20-24-25

## Slide 14: 建立迷宮&Min-Max heap
請寫word檔說明你的作業步驟，如果你的程式不符合規定，你的word檔請寫出你做到什麼地步斟酌給分
寄信主旨請打以下格式
  HW4_學號_姓名(不合規定斟酌扣分)
  用ZIP壓縮word及程式碼(檔名請打你的學號)
  請寄到 nchuwccclab@gmail.com
  Deadline 2018/01/15
用Yahoo信箱我好像收不到
不管你要用什麼寫，請你確定可以在Dev-C++上執行再寄給我
Code請不要貼在txt或word檔，我一定扣分
抄襲嚴懲 , 請打上註解不然不計分